## Slide 1: Abaqus仿真分析培训

## Slide 2: 模型操作
Ctrl+Alt+鼠标左键
旋转模型
Ctrl+Alt+鼠标右键
缩放模型
Ctrl+Alt+鼠标中键
平移模型

## Slide 3: 单位一致性
 | SI |  | SI(mm) |  | US Unit
Length | m |  | mm |  | in
Force | N |  | N |  | 1bf
Mass | kg |  | T (103kg) |  | 1bf s2/in
Time | s |  | s |  | s
Stress | Pa |  | MPa |  | psi
Energy | J |  | mJ (10-3J) |  | in 1bf
Density | Kg/m3 |  | t/mm3 |  | 1bf s2/in4
Ace | m/s2 |  | mm/s2 |  | 
CAE软件其实是数值计算软件，没有单位的概念。

## Slide 4: 分析流程九步走
1、几何建模 Part
2、划分网格 Mesh
3、特性设置 Property
4、建立装配体 Assembly
5、定义分析步 Step
6、相互作用 Interaction
7、载荷边界 Load
8、提交运算 Job
9、后处理 Visualization

## Slide 5: 1、几何建模 Part

## Slide 6: 导入Part
Pro/E等CAD软件建好的模型后，另存成iges、sat、step等格式；然后导入Abaqus可以直接用。
推荐采用step格式文件导入！

## Slide 7: 创建Part
如同其他CAE软件，Abaqus的建模功能有限，只适合建立简单Part，如跌落分析中的地面等。
特征修改、删除等，很少用到
Part模块专有
线、面、体分割工具，辅助网格划分
基准点、线、面及坐标系等
小面修复等，辅助网格划分
备注：如果按钮右下方有小黑三角，左键按住该按钮不放，可展开其他类似功能，向右移动鼠标即可切换功能。 如：

## Slide 8: 创建新Part
Modeling Space
三维立体模型、二维平面模型、轴对称模型
Type
部件类型：可变形体、离散刚体、解析刚体（为接触分析提供刚性表面）、欧拉体
Shape
部件形态：点线面体，随Modeling Space和Type不同而不同
Type
建模方式：拉伸、旋转、扫略
截面的大致尺寸，便于建模

## Slide 9: 创建新Part之刚性地面1
Name
rigid-floor
Modeling Space
2D Planar
Type
Analytical rigid
Approximate size
200

## Slide 10: 创建新Part之刚性地面2
如左图，画一个100X100的正方形，来模拟刚性地面。
点击鼠标中键或 点击按钮 ， 完成。
200

## Slide 11: Part管理器
Part管理器的功能完全可以在窗口左侧模型树的右键快捷菜单实现。
创建新Part，功能同
复制Part
重命名Part，便于管理
删除Part
锁定及解锁Part，锁定后Part将不能被修改
修正Part
退出

## Slide 12: Create Solid
Create Solid的方法依次为：Extrude、Revolve、Sweep和Loft。
现以Extrude为例说明如何Create Solid：
1、选择草绘平面
2、为草绘平面定向
3、草绘截面
4、设置拉伸深度及拉伸方向等

## Slide 13: Create Shell
Create Shell的方法依次为：Extrude、Revolve、Sweep、Loft、Planar、From solid和Remove face。
现以From solid为例说明如何Create Sshell：
1、选择要生成Face的体，操作完成后体将被删除，只保留表面。

## Slide 14: Create Wire
Create Wire的方法依次为：Planar、Point to Point和Spline。
现以Planar为例说明如何Create Wire：
1、选择草绘平面
2、为草绘平面定向
3、草绘Wire

## Slide 15: Create Cut
Create Cut的方法依次为： Extrude、Revolve、Sweep、Loft和Circular hole。
Create Cut与Create Solid类似。现以Circular hole为例说明如何Create Cut：
1、选择孔的类型：通孔或盲孔
2、选择草绘平面
3、确定孔的方向（Flip反向）
4、选择基准边，并指定距离
5、设置孔的直径

## Slide 16: 倒角
Create Round or Fillet倒圆角与Creaste Chamfer倒直角。
现以Create Round or Fillet为例说明如何倒圆角：
1、选择要进行倒圆角的边（按住Shift，左键拾取可
进行多选）
2、指定圆角半径

## Slide 17: 去倒角
Repair Small Faces可以理解为去除小面。
Repair Small Faces通常用于简化模型，如去倒角
1、选择要去掉的小面（按住Shift，左键拾取可
进行多选）

## Slide 18: 2、划分网格 Mesh

## Slide 19: Mesh
Partition分割，化复为简
拓扑修改，该省就省
网格控制
网格密度
网格划分
网格质量检查
特征修改、删除等，很少用到
Mesh模块专有
线、面、体分割工具，辅助网格划分
基准点、线、面及坐标系等
拓扑修改等，辅助网格划分

## Slide 20: Partition Cell
Define Cutting Plane
定义切割平面的方法：
一点一法线
三点
一点一边（点要在边上，该边垂直于定义的切割平面）
Part里只有一个Cell，直接选好切割平面即可完成Partition操作；当Part里的Cell超过1个时，还要选择被切割体。
Part可以被切割成若干个Cell。

## Slide 21: Partition Cell
Use Datum Plane
选择作为切割平面的基准面

## Slide 22: Partition Cell
Extend Face
选择作为切割平面的实际面

## Slide 23: Partition Cell
Extrude/Sweep Edges
通过拉伸或扫略形成切割面
1、选择被拉伸或扫略的边
2、指定方向进行拉伸或指定沿某边进行扫略

## Slide 24: Partition Cell
Used N-sided Patch
通过选定边界形成切割面
1、确定选择边还是顶点
2、选择边界
3、点击鼠标中键或点击 完成Partition。

## Slide 25: Partition Cell
Sketch Planar Partition
对体的表面进行草绘切割

## Slide 26: Virtual Topology
拓扑结构修改
Combine Faces合并面
按住Shift，依次拾取2个以上的面
Combine Edges合并边
按住Shift，依次拾取2个以上的边
Ignore Entities忽略特征

## Slide 27: Mesh Controls
体网格控制
三维模型单元形状：
Hex
仅包含六面体单元
Hex-dominated
六面体单元为主，楔形单元为辅
Tet
仅包含四面体单元
Wedge
仅包含楔形单元

## Slide 28: Seed Part
全局网格尺寸指定

## Slide 29: Seed Edge
指定边上网格数量
1、选取要单独设置网格密度的边
2、指定边上网格数量

## Slide 30: Seed Edge
指定边上网格尺寸
1、选取要单独设置网格密度的边
2、指定边上网格尺寸

## Slide 31: Seed Mesh
Seed Edge：Biased设置边上网格密度渐变
Delete Part Seeds去除Part密度设置
Delete Edge Seeds去除边密度设置

## Slide 32: 网格划分
Mesh Part，即整体划分网格
Mesh Region，即局部划分网格
Delete Part Mesh，即删除整体网格
Delete Region Mesh，即删除局部网格

## Slide 33: 网格质量
选择已划好网格的Part
errors数保证为0，
warnings数量越少越好。
1
2
3

## Slide 34: 3、特性设置 Property

## Slide 35: 特性设置
特征修改、删除等，很少用到
Property模块专有
Partition已讲，见Mesh部分
基准点、线、面及坐标系等
定义材料属性
创建截面属性
分配截面属性

## Slide 36: 定义材料属性
密度
杨氏模量
泊松比
2
1
5
3
4

## Slide 37: 材料管理器
Material管理器的功能完全可以在窗口左侧模型树的右键快捷菜单实现。

## Slide 38: 创建截面属性
Name：便于记忆及管理
Category（种类）和Type（类型）配合起来指定截面的类型：
Solid（实体），一般选择默认的Homogeneous（均匀的）。
Shell（壳），包含Homogeneous（均匀的）、Composite（复合的）、Membrane（膜）和Surface（表面）等，一般默认。
Beam（梁）
Other（其他），即Gasket（垫圈）、Acoustic infinite（声媒耦合）等

## Slide 39: 创建截面属性
选择已建立的材料
三维模型不需要设置该参数，采用默认值1即可。
选择已建立的材料
指定厚度
2
1
3
2

## Slide 40: 分配截面属性
选择要分配材料的目标体
选择已建立的Section
未被分配截面属性的Cell呈灰色，
已经正确分配截面属性的Cell呈青色，
被重复分配几种截面属性的Cell呈黄色。
1
2
3

## Slide 41: 4、建立装配体 Assembly

## Slide 42: 建立装配体
特征修改、删除等，很少用到
Assembly模块专有
Partition已讲，见Mesh部分
基准点、线、面及坐标系等
一个模型Model只能包含一个装配件Assembly， 一个部件Part可以被多次调用来组装成装配件，定义载荷、边界条件、相互作用等操作都在 装配件的基础上进行。

## Slide 43: 导入进装配体
在Parts栏进行部件的选取（可多选）
Dependent（mesh on part）
默认选项。
Independent（mesh on instance）
耗用内存较多，生成的inp文件也较大。
Create Instance实际就是将Part导入到Assembly
Auto-offset from other instances 在多次调用同一Part进Assembly时应用。

## Slide 44: 线性阵列
1、选取要进行阵列的部件实体Instance
2、阵列参数设置，阵列方向、数量、偏移量等
Linear Pattern线性阵列

## Slide 45: 线性阵列
1、选取要进行阵列的部件实体Instance
2、阵列参数设置，阵列范围（°）、数量、中心轴等
Radial Pattern辐射阵列

## Slide 46: 平移
1、选取要进行平移的部件实体Instance
2、设置平移量（终点坐标-初始坐标），可以手动输入点坐标，也可选取部件实体的点
3、预览平移并确认
Translate平移

## Slide 47: 旋转
1、选取要进行旋转的部件实体Instance
2、两点法确定旋转中心轴
3、设置旋转角度
4、预览平移并确认
Rotate旋转

## Slide 48: 平移到
1、选取要进行移动的部件实体Instance上的面
2、选取固定不变的部件实体Instance上的面
3、两点法确定移动方向
4、输入移动后两实体相应两面的间隙距离
Translate to平移到，该操作仅适用于实体模型

## Slide 49: 定位
面平行
面匹配
边平行
边共线
同轴
点重合
坐标系平行
定位，与Translate to平移到类似

## Slide 50: 合并/剪切
合并Merge/剪切Cut来生成新Part

## Slide 51: 部件实体Part instances的显示控制
Replace
在区域3选择部件后，点击此按钮，则仅显示选中的部件。
Add
在区域3选择部件后，点击此按钮，则选中的部件被显示，已经显示的部件仍显示。
Remove
在区域3选择部件后，点击此按钮，则选中的部件被隐藏。
……
1
2
3
4

## Slide 52: 5、定义分析步 Step

## Slide 53: 定义分析步
Step模块专有
Partition已讲，见Mesh部分
基准点、线、面及坐标系等

## Slide 54: 定义分析步
通用分析步General
Dynamic，Explicit显式动力学分析
Static，General线性或非线性静力学分析
……
线性摄动分析步Linear perturbation

## Slide 55: 静力学分析
Static，General线性或非线性静力学分析
几何非线性的特点是结构在载荷作用过程中产生大的位移和转动。如板壳结构的大挠度，此时材料可能仍保持为线弹性状态，但是结构的几何方程必须建立于变形后的状态，以便考虑变形对平衡的影响。
Description：简单描述，便于记忆管理。
Time period：静力学问题，采用系统默认值1即可。
Nlgeom：是否考虑几何非线性。
Automatic stabilization：局部不稳定问题（局部屈曲、表面祛皱）的处理，即施加阻尼。

## Slide 56: 静力学分析
Static，General线性或非线性静力学分析
Type：选择时间增量的控制方法，默认Automatic即可。
Maximum number of increments：增量步的最大数目。
Increment：初始时间增量、最小时间增量和最大时间增量。

## Slide 57: 静力学分析
Static，General线性或非线性静力学分析
Method求解器
Direct适用于大多数分析，Iterative对于大模型分析较快
Matrix storage矩阵存储方式
默认即可
选择求解方法
Full Newton完全牛顿法
默认，适用于大多数分析。
Quasi-Newton准牛顿法
雅克比矩阵对称且在迭代过程中
变化不大时，能加快收敛。
Contact iterations接触迭代法
对于几何线性、小滑动、无摩擦
的静力学问题特别有效。

## Slide 58: 显式动力学分析
Dynamic，Explicit显式动力学分析
Time period：对于动力学问题，此处的时间是指实际时间。

## Slide 59: 显式动力学分析
Dynamic，Explicit显式动力学分析
Unlimited，默认选项，即不限制时间增量的上限。
Global，默认选项。
Element-by-elements，趋于保守，得到的
稳定时间增量总是小于整体估算法。

## Slide 60: 显式动力学分析
Dynamic，Explicit显式动力学分析

## Slide 61: 显式动力学分析
Dynamic，Explicit显式动力学分析
线性体积粘度参数，默认值0.06即可
二次体积粘度参数，默认值1.2，仅适用于连续实体单元和压容积应变率时。

## Slide 62: 6、相互作用 Interaction

## Slide 63: 定义相互作用
特征修改、删除等，很少用到
Interaction模块专有
Partition已讲，见Mesh部分
基准点、线、面及坐标系等

## Slide 64: 设置接触属性
在定义接触之前，需要先定义相应的接触属性（摩擦特性、阻尼等）

## Slide 65: 设置接触属性
Tangetial Behavior用于定义摩擦系数等摩擦属性
Frictionless：默认不考虑摩擦
Pentalty：主要用于定义摩擦系数

## Slide 66: 定义接触
Static，General
Dynamic，Explicit

## Slide 67: 定义Surface to surface contanct（Standard）
4、选择已经定义的接触属性
1、选择主面
2、选择从面的类型，直接点击鼠标中键
或点击Surface
3、选择从面
面面接触对包含一个主面和一个从面，
如果接触对由一刚性面和一可变形面
组成，则定义刚性面为主面。

## Slide 68: 定义General contact（Explicit）
选择已经定义的接触属性

## Slide 69: 定义约束
约束类型：Tie绑定、Rigid body刚体、Display body显示体、Coupling耦合等

## Slide 70: 定义Tie约束
1、选择主面类型为Surface
2、指定主面
3、选择从面类型为Surface
4、指定从面
Position Tolerance：位于该公差以外的从面节点将不会被绑定。默认Use Computed default，若主从面间距较大应考虑Specify distance。
Tie约束用于将两个区域（面区域或节点区域）绑定在一起。

## Slide 71: 定义参照点
建立参照点，刚性面的固定一般需要借助参照点实现。
选取模型上的实际点或直接输入坐标都可建立参照点。

## Slide 72: 7、载荷边界 Load

## Slide 73: 定义载荷边界
特征修改、删除等，很少用到
Load模块专有
Partition已讲，见Mesh部分
基准点、线、面及坐标系等

## Slide 74: 定义边界
1
2
3
4
定义位移/旋转边界（其余类似）
选择要设置边界的体（或面或边或点）

## Slide 75: 定义初始状态
定义初始时刻的速度
1
2
3
4
选择要定义初始速度的体（或面或边或点）

## Slide 76: 定义载荷
特征修改、删除等，很少用到

## Slide 77: 8、提交运算 Job

## Slide 78: 创建运算任务
Memory用于指定分配到分析中的内存，视硬件资源而定。
Abaqus/Standard memory policy当分配的内存大于实际分析所需的内存，多余内存的使用设置。
Minimum：闲置
Moderate：该选项通常能自动提供合理的内存使用，建议采用此默认设置
Maximum：将多余内存都用于存储临时文件

## Slide 79: 创建运算任务
Parallelization用于并行运算的设置
Use multiple processors设置用于分析的处理器数目，默认值为1，即不使用并行运算。

## Slide 80: 提交运算
进入Job管理器后
Submit提交运算
Monitor查看运算状况
Results进入后处理模块，查看计算结果

## Slide 81: 9、后处理 Visualization

## Slide 82: 后处理
动画
模型显示
坐标系
图表相关
剖面相关
控制选项
进入后处理模块的方法

## Slide 83: 后处理
变形量的比例系数控制
模型着色方式，类似Pro/E
边的显示方式

## Slide 84: 后处理
变形量的比例系数控制
显示无变形模型
显示变形后的模型
依次为：
在变形后的模型上 在变形前的模型上 在变形前后的模型上
显示云图 显示云图 显示云图

## Slide 85: 云图显示设置
控制是否显示极值点的位置
云图显示设置

## Slide 86: 云图输出设置
控制云图输出的内容
可以设置输出为应力云图、应变云图、位移云图、能量云图等

## Slide 87: 动画观察
保存动画
观看动画

## Slide 88: 剖面观察
基础剖面（三选一）
以剖面形式观看
更改剖面的位置